Тема  Кормораздатчики

Цель: Изучить устройство, принцип работы и регулировки мобильных кормораздатчиков, погрузчиков и стационарных кормораздатчиков.

Ознакомиться с назначением машин и оборудования: изучить устройство общее и отдельных узлов; понять принцип работы; запомнить технологические и технические регулировки, возможные неисправности и способы их устранения; освоить техническое обслуживание и безопасные приемы груда. Ответить на контрольные вопросы.

Кормораздатчик   КТУ-10А  предназначен  для  транспортировки дозированной  раздачи измельченных кормов  в  кормушки на одну или две стороны кормового проезда, а также для перевозки различных сельскохозяйственных грузов.

В стационарных условиях Кормораздатчик используют как бункер, дозатор для механизированной загрузки кормохранилищ или стационарных раздатчиков кормов.

1 .Устройство

Он состоит из рамы двухосного прицепа с кузовом, механизмов для перемещения, рыхления и дозированной выгрузки корма, привода (рис. 1).

Рис. 1. Универсальный кормораздатчик КТУ 10А:

1 — днище;      2 - задний борт; 3 - боковой борт; 4 — продольный     транспортер;    5 - блок   битеров;   6 - передний борт; 7 - поперечный      транспортер;     8- карданный вал;   9 - привод раздатчика; 10- передняя ось;

11 — задняя ось

Рама кузова двухосного прицепа сварной конструкции. Она имеет прицепное устройство и опирается на рессоры передней и задней осей. На последних смонтированы пневматические колеса.

Передняя ось имеет шарнирные поворотные кулачки для поворота колес с помощью рулевой трапеции. Большее основание трапеции образует передняя ось. Заднее основание трапеции составляют рулевые тяги, соединенные шарниром дышла. Боковыми сторонами трапеции служат поворотные рычаги, закрепленные в поворотных кулаках.

При изменении положения дышла происходить поворот колес. Передние колеса оборудованы колодочными тормозами.

Кузов кормораздатчика металлический, закрепляется на раме двухосного прицепа. В задней его части имеется открывающийся борт. Днище кузова представляет собой жесткую раму. На ней крепятся скребковый продольный и ленточный поперечный транспортеры. С их помощью производится выгрузка кормов. Внутри кузова монтируется блок битеров, который является механизмом для перемещения, рыхления и дозированной выгрузки корма.

Продольный транспортер состоит из полотна, ведущего вала со звездочками, оси. Полотно образовано тремя замкнутыми цепями, соединенными скребками друг с другом. Цепи огибают звездочки, насаженные на ведущий вал и оси. Звездочки на ведущем валу закреплены неподвижно, а на осях они свободно вращаются.

Поперечный транспортер раздает корм в кормушки на одну или две стороны одновременно. Состоит он из натянутого на валы полотна. Валы изготовлены в виде металлического квадрата, на который насажены резиновые катки. С боков катки сжаты чашками, застопоренными шайбами. Валы установлены в подшипниках с разовой смазкой.

Битеры разрыхляют корм и равномерно подают его на поперечный транспортер. В кормораздатчике установлены два битера друг над другом по вертикали. Все битеры закрепляются в боковинах кузова.

Привод кормораздатчика (рис. 2, кинематическая схема) включает карданный вал, вал привода раздатчика, приводы поперечного и продольного транспортеров и битеров.

Рис. 2. Кинематическая схема кормораздатчика КТУ-10А:

1, 3, 4 - звездочки привода поперечного транспортера; 2 - ведущая звездочка; - конический редуктор; 6 - привод битеров; 7-битера; 8 — кривошипно-шатунный механизм; 9 - храповое колесо;

10 — промежуточный вал; 11 - ведущий вал продольного транспортер.

2. Принцип работы

В кузов машины загружают измельченные корма. При движении в  кормовом проходе включают вал отбора мощности трактора. Все механизмы раздатчика через карданный вал приводятся в движение от этого вала. При этом продольный транспортер подает корм к битерам, которые разрыхляют его и направляют на поперечный транспортёр.

Поперечный транспортер раздает корма в кормушки на одну или две стороны одновременно.

Необходимую норму раздачи корма в кормушку регулируют изменением скоростей движения трактора и продольного транспортера. Переход от одностороннего распределения корма к двухстороннему по отношению к кормовому проходу осуществляют переоборудованием поперечного транспортера. Выдача корма назад через открытый задний борт производится путем изменения направления движения полотна продольного транспортера.

3. Регулировки

В кормораздатчике регулируют:

-усилие прижатия предохранительной муфты с помощью пружины;

-зацепление конической пары и подшипников в редукторе путем замены прокладок;

-затяжку подшипников колес гайкой;

-схождение колес изменением длины рулевой тяги;

-величину зазора между тормозными колодками и барабаном, поворачивая эксцентрик;

-свободный ход рычага привода тормозов, изменяя длину толкателя;

-натяжение транспортерных и приводных цепей и поворота поперечного транспортера, передвигая ведомые валы и ролики;

-степень заполнения тормозной системы жидкостью путем прокачки;

-норму выдачи корма, изменяя скорости движения продольного транспортера и фактора:

-распределение  полотна  поперечного  транспортера  на два малых.

Проверка и регулировка схождения передних колес. Перед проверкой необходимо устранить осевой свободный ход в подшипниках колес, а также проверить и при необходимости отрегулировать длину правой и левой рулевых тяг, добившись их равенства.

Схождение колес проверяется путем измерения расстояния между дисками колес со стороны дышла и с противоположной стороны. Разница при нормальном схождении должна составлять 4—8 мм.

Регулирование производится изменением длины рулевых тяг.

Регулирование свободного хода рычага и привода тормозов. Свободный ход рычага регулируется изменением длины толкателя при ввинчивании его в соединительную вилку. Величина зазора между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра должна составлять 2—3 мм, что соответствует 20—30 мм свободного хода рычага.

Распределение полотна продольного транспортера на два малых. Для снятия полотна продольного транспортера необходимо разобрать щиток ограждения цели привода транспортера и саму цепь.

Отвинтив болты крепления и тем самым ослабив натяжение пол на, снимают борт. Полотно разъединяют в двух местах, концы каждой части полотна соединяются вместе и регулируется их натяжение. Полотно следует натягивать равномерно, без перекосов. Зазор между вершинами выступов нижних ветвей полотен и щитком под транспортером должен быть не менее 2 мм.

Привод поперечного транспортера устанавливается таким образом что оба полотна движутся в разные стороны. Для этого сменную натяж-ную звездочку устанавливают в верхнее положение. После этого ставят на место ограждения привода.

Техническая характеристика КТУ-10

Производительность, т/ч   .......         80

Установленная мощность,   кВт ..... 7,5

Размеры  в  рабочем положении  совместно с кормораздатчиком, мм

длина .............                           6675

ширина   ............                       2300

высота    ............                       2865

Грузоподъёмность, т ………            3,5

Транспортная скорость,  к/ч…….   30

Масса   кормораздатчика   с   установленным комплектом   сменных   частей,  кг   .....                                  2585

На транспортных работах кормораздатчик может работать при температуре от-40 С до + 50

Мобильный малогабаритный раздатчик кормов РММ-Ф-6 предназначен для транспортировки и раздачи в правую сторону по ходу движения кормосмесей, измельченных кормов (кукурузы, злаковых и бобовых трав, сена, сенажа, силоса, свекловичного жома, а также корнеклубнеплодов), а при наличии бункера-дозатор а ПРММ-5 — концкормов. Раздатчик может разбрасывать подстилочный материал.

Машину используют в коровника со сквозными узкими кормовыми проходами с шириной прохода между кормушками не менее-1850 мм и высотой кормушек не более 750 мм от уровня пола, на выдаче кормов в летних лагерях, на выгульных площадках, там, не проходит кормораздатчика КТУ-10А, а также при (возке кормов с выгрузкой назад с помощью продольного транспортера. Она работает в животноводческих помещениях и на открытом воздухе при температуре воздуха от — 30°С до +40 0С.

Раздатчик  РММ-Ф-6 агрегатируется с тракторами классов тяги 6 и 9. Привод его   рабочих    органов от вала    отбора    мощности трактора.

Кузов  раздатчика состоит из двух съемных боковых бортов 3  и открывающегося назад    заднего    борта 4.    Все    борта изготовлены из гофрированной листовой стали, приваренной к каркасу.

Блок 2 битеров имеет две боковины, в которых смонтированы два битера. Каждый из битеров установлен на двух подшипниках. На цапфах графой по ходу боковины находятся звездочки цепных передач привода битеров, а  на цапфе левой боковины на нижнем битере — механизм привода продольного транспортера.

Продольный транспортер 6 состоит из двух калиброванных цепей СК-9Х27, которые соединены между собой скребками.    Валы транспортера  (ведущий и натяжной) смонтированы на раме. Натяжение цепей регулируют натяжными болтами в заднем    швеллере рамы. Привод транспортера включает в себя подвижную и неподвижную части эксцентрика.    Обе эти    части    установлены на цапфе нижнего битера, и их взаимное расположение обеспечивает необходимую подачу продольного транспортера    через шатун и рычаг с собачками, при помощи которых через колесо храпового механизма 9 вращается ведущий вал продольного транспортера. Храповое колесо размещено на цапфе этого вала с левой стороны машины. Поперечный транспортер 10 имеет листовой сварной желоб, два цилиндрических барабана с натяжными    устройствами и ленту   со скребками. Ведущий барабан приводится в действие цепной    передачей от входного вала.

Ходовая часть состоит из пары колес и оси, которая жестко связана с раной. Система 7 пневмотормозов с пневмоприводом включает и себя две тормозные камеры, реверс, систему трубопроводов и вспомогательное оборудование. Кормораздатчик оборудован колодочными тормозами, однопроводный привод которых действует от педали тормоза из кабины агрегатирующего трактора. Такая конструкция пневмопривода дает возможность автоматически приводить в действие колесные тормоза кормораздатчика одновременно с торможением трактора, а также обеспечивает аварийное торможение раздатчика при возможном отрыве его от трактора. Ручной механический стояночный тормоз кормораздатчика приводится от рукоятки через трос.

Рабочие органы раздатчика приводятся в действие от вала отбора мощности трактора через карданный вал 13 и одноступенчатый редуктор 8. Между ними установлена предохранительная муфта, отрегулированная на предельный крутящий момент 160 Н/м. Агрегатируется кормораздатчик РММ-Ф-6 с тракторами класса 6 к 9.

Рис.3 Малогабаритный мобильный кормораздатчик РММ-Ф-6:

I — ограждение битеров; 2 — блок битеров; 3. 4 — борта; 5 —тяга; 6 и 10 — продольный и поперечный транспортеры; 7 — система пневмо-тормозов; 8 — редуктор; 9 — храповой механизм: 11 — домкрат; 12 — прицепнаяая серьга-спица; 13 — карданный вал; 14 — ограждение.

Транспортер -раздатчик внутри кормушек ТВК-80Б служит для раздачи всех видов кормов, кроме жидких, на фермах крупного рогатого скота и овец. Его устанавливают стационарно в животноводческих помещениях.

Транспортер включает в себя кормовой желоб, приводную и натяжную станции, рабочий орган, электрооборудование. Пуск и остановку транспортера-раздатчика осуществляют вручную кнопочными постами управления, расположенными со стороны как приводной, так и натяжной станций. Автоматическая остановка его в крайних положениях проводится кнопочными выключателями.

Приводная станция приводит в движение рабочий орган машины, который транспортирует корм по кормовому желобу. Она состоит из рамы, корпуса станции, устройства 8 для сбрасывания цепи, конечных выключателей 2. Рама при помощи специальных болтов крепится к фундаменту. Ведущий вал 1 привода рабочего органа получает вращение от приводной станции с помощью цепи и звездочки, цепь натягивают перемещением мотор-редуктора станции.

Натяжная станция состоит из рамы, натяжного барабана 4 и бункера. Натяжение рабочего органа осуществляют перемещением

оси  натяжного  барабана 4  в  пазах    рамы  с  помощью    натяжных винтов.

Рабочий орган транспортера-раздатчика перемещает корм по кормовому желобу. Он представляет собой замкнутый контур, состоящий из ленты 3 к пластинчатой цени 7, которые соединяются предохранительным устройствам 5. Последнее разобщает цепь со . звездочкой при помощи устройства 8 для сбрасывания цени, если выходит из строя концевой выключатель.

Кормовой желоб наряду с направляющей для рабочего органа одновременно служит кормушками дли животных. Желоб собирается из щитов, к которым крепятся кронштейны автопоилок, и досок с направляющими. Внизу желоба расположен пастил — основание желоба. К настилу крепят опорные рамки, а к ним —привязи для животных.

Электрооборудование состоит из шкафа управления к поста управления, сблокированных между собой и размещенных соответственно на стене коровника или овчарни со стороны привода и на стене со стороны управления. В составе электрооборудования имеются также кабели и коробки ответвления. Электрооборудование обеспечивает управление работой транспортера-раздатчика.

При  загрузке  бункера  транспортера-раздатчика  из  мобильного кормордздатчика  или   вручную  корм   лентой  3  раздастся   по   кормовому желобу, оттуда скармливается животным. При движении рабочего органа в обратном направлении лента сбрасывает остатки корма в приямок, размещённый за загрузочным бункером

Рис.3 Схемы положения рабочего органа транспортера-раздатчика

ТВК-80Б при раздаче корма (а) и при сборе остатков корма (б):

1-ведущий вал приводной станции: 2-конечные выключатели; 3-лента рабочего органа; 4 — натяжной барабан; 5 - предохранительное устройство; 6 — упор: 7 — цепь рабочего органа; 8 — устройство для сбрасывания цепи.

Раздатчик-смесительКС-1,5

Кормораздатчик -смеситель КС-1,5 используют на репродукторных и некрупных откормочных фермах для смешивания влажных кормовых смесей и раздачи их а групповые индивидуальные кормушки на одну или обе стороны кормового прохода.

1 .Устройство

Кормораздатчик-смеситель состоит из тележки, бункера-смесителя с выгрузными отверстиями, двух выгрузных шнеков, механизмов привода смесителя, четырехскоростной коробки передач для изменения нормы выдачи корма, а также площадки для оператора и пульта управления (рис. 4). Рабочие органы и колеса приводятся в действие электродвигателем мощностью 7,1 кВт.

Рис. 4. кормораздатчик КС-1,5:

1 -распределительная коробка; 2 - ходовая часть с рамой; 3 - устройство для автоматической остановки раздатчика; 4 - мотор-редуктор; 5 - шнек выгрузной; 6- мешалка; 7-бункер; 8 -траверса; 9 - пульт управления;

10-электрооборудование; 11 - таблица норм выдачи; 12 – штурвал

Объем бункера раздатчика 1,5 м3. Если корма в раздатчик загружаются из кормоцеха влажностью 60-80% в приготовленном виде, то кормораздатчик перемешивает их с целью предотвращения расслоения.

Если на ферме нет кормоцехов, то раздатчик можно использовать как смеситель, в бункер которого подаются компоненты корма.

Ходовая часть состоит из самоходной тележки с электроприводом. Самоходную тележку образуют рама, ведомая и ведущая колесные пары, мотор-редуктор, цепная передача, ленточный тормоз устройство для автоматической остановки кормораздатчика при наезде на препятствие. Ленточный тормоз срабатывает от ножной педали.

Бункер представляет собой емкость вместимостью 1,5 м3. Емкость образована верхним и нижним коническими поясами, среднего цилиндрического пояса и днища. Днище имеет выгрузные окна, перекрываемые дозирующим устройством.

В бункере монтируются шнековая и лопастная мешалки, а к днищу крепятся выгрузные шнеки и распределительная коробка. Она передает крутящий момент рабочим органам раздатчика.

В передней части бункера на опорах монтируется шкаф управления.

Бункер крепится к раме болтами.

Шнек выгрузной выдает корм из бункера в кормушки. Состоит он из цилиндрического корпуса, шнека, привода, дозирующего устройства и опор.

Привод для передачи вращения шнеку состоит из электродвигателя и клиноременной передачи.

Дозирующее устройство состоит из заслонки и специального уплотнения. Заслонка перемещается в направляющих с помощью шестерни и зубчатой рейки. Величина открытия заслонки определяется указательной стрелкой.

Электрооборудование включает пускозащитную аппаратуру, шкаф управления, электродвигатели, защитно-отключающие устройства.

2. Принцип работы

Работа на кормораздатчике начинается с загрузки машины кормами, которые поступают или из кормоцеха, или из кормоприготовительного отделения. Перед загрузкой бункера кормом закрывают шиберные заслонки выгрузных окон и включают в работу привод мешалки.

Перемешав корм, на кормораздатчике открывают шиберные заслонки, включают скорость перемещения раздатчика по рельсовому пути, приводы выгрузных шнеков и ходовой части. Начинается раздача корма в кормушки.

На кормораздатчике  распределение  корма по кормушкам може производиться одним или двумя шнеками одновременно.

После опорожнения бункера привод рабочих органов отключается и производится переключение направления движения кормораздатчика (на обратный ход). Кормораздатчик устанавливается в первоначальное положение для нового заполнения бункера кормом.

Управление кормораздатчиком осуществляется с пульта управления. Питание кормораздатчика электроэнергией осуществляется при помощи электрического кабеля, уложенного в специальном желобе, размещенном вдоль всей длины кормового прохода.

3. Регулировки

Проводится натяжение цепей и ремней клиноременной передачи. Цепь должна быть натянута так, чтобы ведущая ветвь от усилия руки, приложенного посередине ветви, поднималась на 15—20 мм.

Ремень привода выгрузных шнеков считается нормально натянутым, если его ведущая и ведомая ветви прогибаются на 5—10 мм от усилия 5 Н.

Уважаемые студенты выберите 5 вопрос и дайте на них ответ

Контрольные вопросы

1. Из каких узлов состоит транспортер-раздачик ТВК-80Б?

2. Как осуществляется раздача кормов на ТВК-8О Б?

3.  Какие регулировка необходимо проводить на транспортере-раздатчике ТВК-80 Б?

4. В чем заключается техническое обслуживание ТВК-80 Б?

5. Какие   правила   безопасного   труда  должен  соблюдать   обслуживающий ТВК-8О Б персонал.

6. Для чего предназначен кормораздатчик КТУ-10А?

7. Каковы основные регулировки, которые необходимо проводить на кормораздатчике?

8. Как производится установка нормы выдачи корма и настройка кормораздатчика на выдачу корма на две стороны?

9. В чем заключается техническое обслуживание кормораздатчика?

10. Какие правила безопасной работы необходимо соблюдать на кормораз-датчике?

11.Для каких целей используют раздатчик кормов РММ-Ф-6?

12. Какие узлы раздатчика кормов являются основными?

13. Как раздают корма раздатчиком?

14. Какие регулировки выполняют в раздатчике?

15. Какие мероприятия осуществляют при ежедневном техническом обслуживании раздатчика?

16. Для каких целей используется кормораздатчик-смеситель КС-1,5'?

17. Какие узлы кормораздатчика являются основными?

18. Как раздают корма кормораздатчиком КС-1,5?

19. Какие неисправности могут возникнуть при работе кормо раздать ка КС-1,5?