Урок по теме:

«Вал отбора мощности трактора МТЗ-80 и косилка КРН-2.1

Цели и задачи:

- Изучить устройство и принцип действия вала отбора мощности трактора МТЗ-80 и косилки КРН-2.1

- Развивать у учащихся стремление к овладению знаниями по предметам “Тракторы» и «Сельскохозяйственные машины».

- Научить учащихся приемам регулировки и работы с данными агрегатами.

Тип урока:

Бинарный комбинированный.

Оборудование и материалы:

Плакаты: механизм навески трактора МТЗ-80, механизм навески трактора ДТ-75, механизм навески трактора Т-150, задний вал отбора мощности трактора МТЗ-80, косилка роторная навесная КРН-2.1, косилкаКС-2.1

Средства ТСО.

Вал отбора мощности трактора МТЗ-80, макет косилки КРН-2.1

Раздаточный материал в виде карточек-заданий.

План урока

- Организационная часть .

- Повторение пройденного материала.

- Изучение нового материала.

- Закрепление нового материала.

- Подведение итогов, домашнее задание.

Ход урока

1 Приветствие. Проверка посещаемости.

2 Повторение пройденного материала.

Вопросы для повторения:

1 Устройство механизма навески трактора МТЗ-80.

2 Основные регулировки механизма навески трактора МТЗ-80.

3 Основные отличия механизмов навески более мощных тракторов от навески трактора МТЗ-80.

Индивидуальные карточки-задания.

1 вариант

1 Косилка -2.1 работает с тракторами класса…

- 6 кН.

- 30 кН.

- 50 кН.

2 Натяжение ремней на КС-2.1 регулируют…

- Перемещением ведущего шкива.

- Перемещением ведомого шкива.

3 Подъем режущего аппарата в транспортное положение…

- Гидроцилиндром.

- Вручную.

- Возможны оба способа.

4 Привод на рабочие органы КС-2.1…

- Гидросистема.

- От колес трактора.

- От ВОМ.

5 Давление башмаков на почву регулируют…

- Навеской трактора.

- Пружиной механизма подъема.

- Башмаками.

Ответы:       1.  1.  2.  3.  2.

2 вариант.

1 Рабочая скорость на КС-2.1?

- 5 км ∕ч.

- До 12км ∕ч.

- До 15 км ∕ч.

2  На косилке КС-2.1 тип режущего аппарата…

- Роторный.

- Сегментно-пальцевый.

3 Высоту среза на КС-2.1 регулируют…

- Башмаками.

- Навеской трактора.

- Пружиной механизма подъема.

4 Ход ножа на КС-2.1 регулируют…

- Шатуном.

- Натяжением ремней.

- Шпрингелем.

4 По способу соединения с трактором косилка КС-2.1 …

- Прицепная.

- Полунавесная.

- Навесная.

Ответы:   2,  2,  1,  1,  3.

3 . План изучения нового  материала:
1. назначение вала отбора мощности (ВОМ).
2. устройство ВОМ.
3.принцип действия ВОМ.
4. типы привода ВОМ.

- Вал отбора мощности предназначен для привода рабочих органов агрегатируемых с тракторами передвижных или стационарных машин.

- Планетарный механизм, состоящий из коронной шестерни, 3-х сателлитов, водило.

Тормозные механизмы управления, состоящие из:

2-х тормозных лент, 2-х тормозных шкивов (шкив включения и шкив выключения).

Механизмы управления ВОМ.

- При передвижении рычага управления вверх шкив солнечной шестерни затормаживается, шкив водило растормаживается. Вращение передается от вала и коронной шестерни на сателлиты, с них – на водило и на хвостовик вала отбора мощности. При выключении ВОМ рукоятку опускают вниз, при этом шкив тормоза солнечной шестерни растормаживается, шкив водило затормаживается. Вращение передается с вала и коронной шестерни на сателлиты, сателлиты, вращаясь на своих осях, увлекают во вращение солнечную шестерню, а вместе с ней и шкив солнечной шестерни. Шкив водило заторможен, поэтому вращение на водило и на хвостовик ВОМ не предается.

- ВОМ имеет 2 типа привода: синхронный (вращение передается от промежуточного вала коробки переменных передач); независимый (вращение передается от коленчатого вала двигателя через ведущую часть сцепления). Независимый привод ВОМ 2-хскоростной: 548 или 1013 об/мин при частоте вращения коленвала 2100 об/мин.

Переключить типы привода можно при помощи муфты переключения.

С трактором МТЗ-80 может агрегатироваться косилка КРН – 2.1, которая берет привод от рассмотренного вала отбора мощности.

План изучения нового материала

1. назначение КРН – 2.1
2. общее устройство косилки
3. устройство режущего аппарата
4. устройство механизма привода
5. механизм подъема режущего аппарата
6. дополнительные устройства

1. Косилка роторная навесная предназначена для скашивания трав на сено.

2. КРН – 2.1 состоит из:

Рама с подрамником, режущий аппарат, механизм привода, механизм подъема в транспортное положение, дополнительные устройства.

3. Разборный брус, 4 ротора, на каждом по 2 ножа; башмаки, полевой делитель, ограждение роторов.

4. ВОМ – карданный вал – ведущий шкив – 5 ремней – ведомый шкив – редуктор – распределительная шестерня – промежуточная шестерня –

шестерня ротора.

5. Гидросистема трактора –Маслопроводы –Гидроцилиндр –

Коромысло –Тяга –Пружины механизма подъема.

6.Дополнительные устройства: Обгонная муфта обеспечивает постепенную остановку ротора при выключении ВОМ. Тяговый	 предохранитель отклоняет режущий аппарат при ударе о препятствие.

4.  Закрепление пройденного материала.

Вопросы: 1. Принцип работы ВОМ (включено, выключено)

2.Общее устройство косилки КРН-2.1

5. Подведение итогов. Домашнее задание.

-учебник Гуревич Л. А.
 стр. 161-165
-учебник Воронов Ю. И.
 стр. 60-63