План занятия № 23-24

Тема:  Основы  термодинамики.

Цели урока:

- Обучающие: формирование представления об основных понятиях термодинамики: внутренняя энергия, работа, теплота; изучение законов термодинамики.

- Развивать: умение скорозаписи, абстрактное мышление, умение выделять главное.

- Воспитывать: аккуратность при ведении записей, интерес к предмету.

Тип урока: урок формирования знаний (лекция).

Оборудование: план, учебник, доска, мел, кодоскоп.

Ход урока:

- Организационный момент.

- Сообщение темы, цели урока, мотивация учебной деятельности студентов.

- Актуализация знаний.

- Введение новых знаний.

- Раздел термодинамика – изучает общие свойства макроскопических систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия, и процессы перехода между этими состояниями.

Термодинамическая система – совокупность макроскопических тел, которые взаимодействуют и обмениваются энергией, как между собой, так и с другими телами.

Термодинамическое равновесие – такое состояние термодинамической системы, при котором параметры системы не изменяются со временем.

Главное содержание термодинамики состоит в двух основных законах, касающихся поведения энергии, установленных опытным путем и справедливых для всех веществ, независимо от их внутреннего строения.

- Внутренняя энергия – энергия физической системы, зависящая от ее внутреннего состояния, характера движения и взаимодействия частиц в системе. Равна сумме энергии хаотического движения частиц тела и энергии взаимодействия этих частиц.

U = Ек + Ер.

Внутренняя энергия одноатомного идеального газа равна сумме кинетических энергий взаимодействия всех частиц. Она пропорциональна его абсолютной температуре:

U = 3/2 (m/M)RT.

  - Способы изменения внутренней энергии.

- Теплопередача – изменение внутренней энергии без совершения работы. Энергия передается от более нагретого тела к менее нагретому.

- Совершение работы– изменение внутренней энергии за счет совершения работы: нагревание при трении, сжатии; охлаждение при расширении.

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.

- Работа в термодинамики.

При малых изменениях объема работа равна:

А = - А/ = - pΔV. Где А – работа внешних сил, А/ - работа газа.

Если газ сжимается (ΔV<0), то А > 0, А/ < 0.

Если газ расширяется (ΔV>0), то А < 0, А/ > 0.

Если объем не изменяется (ΔV=0), то А = 0, А/ = 0.

Графически работа определяется площадью фигуры, заключенной между линией графика, осью абсцисс и двумя ординатами.

- Количество теплоты – количественная мера изменения внутренней энергии тела при теплообмене (теплопередаче) Q, Дж.

- Первый закон термодинамики и его применение к различным процессам.

Бал открыт в ХIX веке немецким ученым Р. Майером, английским ученым Д. Джоулем, немецким ученым Г. Гельмголцем.

Изменение внутренней энергии системы при переходе ее из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе:

ΔU = A + Q.

Внутренняя энергия изолированной системы остается неизменной.

Количество теплоты, переданное системе, идет на изменение внутренней энергии и на совершение работы системой над внешними телами:

Q = ΔU + A/.

  - Изохорный процесс: А = 0, т.к. ΔV=0 => ΔU = Q.

При нагревании Q и ΔU > 0, т.е. внутренняя энергия увеличивается.

При охлаждении Q < 0 и ΔU < 0, т.е. внутренняя энергия уменьшается.

  - Изотермический процесс: ΔU = 0 => Q = A/.

Если газ получает теплоту, то A/ > 0.

Если газ отдает теплоту, то A/ < 0.

  - Изобарный процесс: Q = ΔU + A/.

  - Адиабатный процесс: Q = 0 – процесс в термоизолированной системе - ΔU = A.

  - Уравнение теплового баланса: Q1 + Q2 + … = 0.

- Второй закон термодинамики.

Сформулирован немецким ученым Р. Клаузиусом: невозможно перевести теплоту от более холодной системы к более горячей при отсутствии других одновременных изменений в обеих системах илив окружающих телах.

- Тепловые двигатели – устройства, превращающие внутреннюю энергию топлива в механическую.

η = (|Q1| – |Q2|)/|Q1|, для цикла Карно: η = (T1 – T2)/T1.

- Анализ и оценка итогов работы.

- Определение и разъяснение домашнего задания.

Конспект.

Подготовить рефераты по темам:

- Виды теплопередачи.

- Применение адиабатного процесса.

- Необратимость процессов в природе.

- Значение тепловых двигателей.

- Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

План занятия №

Тема:  Семинар по теме «Основы термодинамики».

Цели урока:

- Обучающие: проверить и систематизировать теоретические знания студентов по данной теме.

- Развивать: умение работать самостоятельно с научной литературой, отстаивать свою точку зрения в данном вопросе, умение логически мыслить и делать выводы.

- Воспитывать: культуру поведения, умение слушать товарищей, интерес к физике.

Тип урока: урок проверки и систематизации знаний (семинар).

Оборудование: план, учебник.

Ход урока:

- Организационный момент.

- Сообщение темы, цели урока, мотивация учебной деятельности студентов.

- Актуализация знаний.

- Воспроизведение знаний студентами.

- Раздел термодинамика.

- Что изучает термодинамика?

- Что называется термодинамической системой?

- Что называется термодинамическим равновесием?

- Внутренняя энергия.

  - Из чего складывается внутренняя энергия тела?

  - Чему равна внутренняя энергия идеального газа?

  - Какими способами можно изменить внутреннюю энергию? Объясните.

- Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.*

- Диктант. Записать:

- обозначение, единицы измерения и формулы для следующих величин:

  - Работа. (определение, пояснить формулу, назвать единицу измерения)

  - Количество теплоты. (определение, пояснить формулу, назвать единицу измерения)

  - Внутренняя энергия. (определение, пояснить формулу, назвать единицу измерения)

  - КПД теплового двигателя. (определение, пояснить формулу, назвать единицу измерения)

Что представляют собой тепловые двигатели?

Каков их принцип действия?

Значение тепловых двигателей.*

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.*

- формулы и законы:

  - Первый закон термодинамики. (Сформулируйте 1 закон термодинамики)

  - Первый закон термодинамики для изохорного процесса. (Сформулируйте)

  - Первый закон термодинамики для изобарного процесса. (Сформулируйте)

  - Первый закон термодинамики для изотермического процесса. (Сформулируйте)

  - Первый закон термодинамики для адиабатного процесса. ((Сформулируйте, какой процесс называется адиабатным? Применение адиабатного процесса.*)

  - КПД для машины Карно. (что такое машина Карно?)

- Необратимость процессов в природе.*

- Сформулируйте второй закон термодинамики.

- Анализ и оценка итогов работы.

- Определение и разъяснение домашнего задания.

Подготовиться к практической работе.

План занятия № 27-28

Тема: ЛПЗ № 4 «Применение законов термодинамики к изопроцессам».

Цели урока:

- Обучающие: формирование практических умений и навыков при решении задач на применение первого закона термодинамики.

- Развивать: логическое мышление, способность довести до конца решение задачи.

- Воспитывать: аккуратность в оформлении задач, усидчивость, интерес к предмету.

Тип урока: формирование практических умений и навыков.

Оборудование: план, учебник, доска, мел, кодоскоп.

Ход урока:

- Организационный момент.

- Сообщение темы, цели урока, мотивация учебной деятельности студентов.

- Актуализация знаний.

- Выполнение практической работы.

  - Рекомендации по выполнению работы.

  - Воспроизведение опорных знаний студентов по данной теме.

  - Выполнение работы по инструкционным картам.

- Анализ и оценка итогов работы.

- Определение и разъяснение домашнего задания.

Подготовить письменный отчет по практической работе.

План занятия № 29-30

Тема:  Зачет по теме «Основы термодинамики».

Цели урока:

- Обучающие: контроль теоретических и практических знаний, умений и навыков.

- Развивать: самостоятельность, умение применять свои знания.

Тип урока: контроль знаний.

Оборудование: план, учебник, карточки – задания..

Ход урока:

- Организационный момент.

- Сообщение темы, цели урока, мотивация учебной деятельности студентов.

- Выполнение контрольной работы по карточкам.

  - Рекомендации по выполнению работы.

  - Выполнение работы по карточкам.

- Анализ и оценка итогов работы.

- Определение и разъяснение домашнего задания.

# Text boxes

Нагреватель, Т1

Теплота Q1

Рабочее            Работа

тело                   А/.

Теплота Q2

Холодильник, Т2